Руфтопы cредней мощности Predator

R22,R410

Модели серий YORK® PREDATOR™ представляют собой конвертируемые установки с одинаковым для всех моделей (с номиналом производительности от 26кВт до 40кВт ) кожухом и одинаковым бордюром для монтажа на крыше. Все модели оборудованы двумя компрессорами с независимыми контурами циркуляции хладагента. Установки разработаны для коммерческого применения и могут быть легко смонтированы на крышном бордюре, на плите-основании на уровне земли, на стальных балках или на раме, на крыше.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокая эффективность - Все установки стандартной эффективности имеют значение коэффициента EER не менее 9.0 (СОР=2.64). Установки с газовым/электрическим нагревом имеют электронную систему поджога и мощную систему вентиляции продуктов сгорания. Эффективность при стабильном режиме работы для таких установок составляет 80%.

- Простота выполнения сервисного обслуживания - Установки PREDATOR оборудованы рядом опций, которые позволяют повысить удобство сервисного обслуживания.

- Сбалансированный нагрев - В установках PREDATOR обеспечена высокая комфортность отопления, которая достигается балансом 1-й и 2-й ступеней газового нагрева. Первая ступень нагрева в установках PREDATOR обеспечивает 60% суммарной теплопроизводительности. Сбалансированный нагрев позволяет установке наилучшим образом обеспечивать поддержание заданной температуры.

Система защиты - Термостаты защиты от замерзания, смонтированные на линии всасывания, поставляются для всех установок, чтобы обеспечить защиту от потери заправки и исключить замерзание теплообменника в ситуации, когда экономайзер работает при низких температурах наружного воздуха при работающих компрессорах. Каждая установка оборудована фильтром осушителем на жидкостной линии и реле высокого/низкого давления.

- Широкий диапазон расходов воздуха - Для вентиляторов подающие наружный воздух использованы электродвигатели с ременным приводом. Это обеспечивает максимальную гибкость при учете требований по расходу воздуха.  Для условий высокого статического давления на заводе могут быть смонтированы электродвигатели высокого статического давления. При использовании опционного электродвигателя для вентилятора внутреннего размещения все установки могут обеспечить номинальный расход воздуха при минимальном внешнем статическом давлении равном 375 Па

- Гарантия - На все модели установок выдается гарантия сроком на один год.  На компрессоры и электронагреватели выдается гарантия на 4 года.  На теплообменник  легированной стали выдается дополнительная гарантия сроком на 9 лет.

- Гибкость при размещении -  Все модели и конфигурации размещаются в одинаковом кожухе,  поэтому может использоваться одинаковый бордюр для размещения на крыше. Вы можете установить бордюр для монтажа на крыше и выбрать правильный типоразмер установки и опцию нагрева после того, как будут окончательно определены внутренние нагрузки.

- возможность сетевого подключения. Пользователю необходим только компьютер, аппаратные средства для подключения и программный продукт York International Sure Sense™. Пользователь может выполнять мониторинг состояния нескольких установок путем последовательного подключения.

| Технические характеристики |
| --- |
| Модели только холод + газовый нагрев + электрический нагрев | DM 090 | DM 120 | DM 150 |
| Полная производительность по холоду* (1) кВт * производительность дана для параметров воздуха- 27/19-35С | 29.0 | 38.00 | 44.0 |
| Тепловая производительность газовый нагрев N10/N15 кВт | 35,1/ 51,3 | 52,7 | 52,7 |
| Тепловая производительность электрический нагрев | ---- | 33,8 | 33,8 |
| Электрические характеристики | 380V/3 + N/ 50Hz |
| Электрический кабель | 5 x 4 | 5 x 6 | 5 x 10 |
| Кабель для термостата мм2 | 10 x 0,22 |
| Количество контуров / тип компрессора | 2 x поршневой компрессор 2хспиральный |
| Технические характеристики |
| Мощность звукового давления Дб(А) | 87 | 85 | 84 |
| Полное потребляемое электричество кВт | 9,3 | 12,1 | 12,8 |
| Номинальный ток без эл.нагревателя/ с эл.нагревателем А A | 35 | 40/80 | 50/80 |
| Вентилятор на испарителе | Расход воздуха м3/ч | 6 300 | 8 500 | 10 600 |
|  | Максимальный Напор Па | 500 | 500 | 500 |
|  | Потребляемое вентиляторм электричество кВт | 1.5 3.0 | 3.0 |
| Размеры установки | выстоа мм | 1067 | 1289 | 1289 |
|  | длина мм | 2 260 | 2 260 | 2260 |
|  | глубина мм | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Вес установки с газовым нагревом/без газового нагрева кг | 488 | 516 | 543 |

213 [83/8]